NUOVI IMPIANTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

TABELLA INDICATIVA DEGLI ADEGUAMENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SECONDO LA L.R. N.19/03 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

| SCHEDA DI CONSTATAZIONE INADEMPIENZE | N. |  |
| --- | --- | --- |

| Via/Località |  |
| --- | --- |
| Comune |  |
| VIOLAZIONE ACCERTATA | ADEGUAMENTO PREVISTO |
| Apparecchi - Intensità luminosa massima di 0cd/klm a 90° ed oltre (art. 5, comma 1, lettera a) |
| Non full cut-off con vetro e lampada sporgente e/o non trasparente (sfere, lanterne, lampioni, armature stradali, proiettori) |  | A scelta sostituzione: con ottica full cut-off e lampada recessa nel vano ottico se possibile, della coppa con un vetro piano |
| Apparecchi full cut-off con errata inclinazione e con dispersione di luce |  | Modifica dell'inclinazione Inserire uno schermo superiore |
| Lampade - Alta efficienza (art.5, comma 1, lettera b) |
| Lampada a bassa efficienza come quelle del tipo a vapori di mercurio o fluorescenza, o a ioduri metallici ove non strettamente necessario |  | sostituire con lampade al sodio ad alta o bassa pressione |
| Superfici Illuminate (art. 5, comma 1, lettera c) |
| Livello minimo di luminanza media mantenuta maggiore di quello dalle norme di sicurezza, e ove non presenti, maggiore del valore medio di 1 cd/m2 |  | Ridurre le potenze installate |
| Impianto a bassa Efficienza (art. 5, comma 1, lettera d) |
| Basso rapporto interdistanza su altezza palo e nessuna ottimizzazione degli impianti e dei risparmi energetici |  | Ridurre il numero di punti luce mantenendo i valori minimi di luminanza previsti dalle norme. |
| Riduzione del flusso entro le ore 24 (art. 5, comma 1, lettera e) |
| Impianto nuovo NON realizzato con riduttore di flusso |  | Inserire un sistema per la riduzione del flusso entro le ore 24 non inferiore al 30% |
| Inadempienza sulle deroghe per il residenziale (art. 5, comma 2) |
| Sorgenti di luce non internalizzare |  | Schermarle per rispondere all’art.5, comma1 o rimuoverle |
| Sorgenti di uso temporaneo non spente entro le 20(ora solare) o le 22 (ora legale) |  | Imporre lo spegnimento come specificato dalla legge o rimozione |
| Impianto con sorgenti da massimo 1500 lumen ed emissione totale superiore a 2250 lumen a 90° ed oltre |  | Imporre la parzializzazione anche mediante sistemi frangiluce o paraluce (tali da rientrare nell’emissione di 2250 lumen) oppure la riduzione del numero di punti luce |
| Edifici e Monumenti (art. 5, comma 5) |
| Edifici illuminati dal basso verso l’alto NON classificati di interesse storico architettonico e monumentale |  | Sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso o spegnere |
| Soggetti di comprovato valore storico ed architettonico illuminati dal basso ma con potenze eccessive e flusso luminoso che deborda dalla sagoma dell’edificio |  | sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso se possibile riorientare i fasci di luce sulla sagoma del soggetto e utilizzare sagomatori di luce o schermature Ridurre le potenze installate contenendo la luminanza media in una candela al metro quadrato |
| Fasci di luce (art. 5, comma 4) |
| Sono stati installati fasci di luce roteanti o fissi per meri fini pubblicitari |  | Rimozione immediata |