ALLEGATO 1 - IMPIANTI NUOVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

TABELLA INDICATIVA DEGLI ADEGUAMENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SECONDO IL REGOLAMENTO E LA L.R. N.20/05 DELLA REGIONE UMBRIA

| SCHEDA DI CONSTATAZIONE INADEMPIENZE | N. |  |
| --- | --- | --- |

| Via/Località |  |
| --- | --- |
| Comune |  |
| VIOLAZIONE ACCERTATA | ADEGUAMENTO PREVISTO |
| Apparecchi - Intensità luminosa massima di 0cd/klm a 90° ed oltre (art.2, com.5 lett. a) |
| Non Full cut-off con vetro e lampada sporgente e/o non trasparente (sfere, lanterne, lampioni, armature stradali, proiettori) |  | A scelta sostituzione: con ottica full cut-off e lampada recessa nel vano ottico se possibile, della coppa con vetro piano |
| Apparecchi full cut-off con errata inclinazione e con dispersione di luce |  | Modifica dell'inclinazione Inserire uno schermo superiore |
| Lampade - Alta efficienza (art.2, com.5 lett. b) |
| Lampada a bassa efficienza come quelle del tipo a vapori di mercurio o a fluorescenza |  | Sostituire con lampade ad alta efficienza >100 lm/W del tipo ad esempio al sodio AP o BP |
| Superfici Illuminate (art.2, com.5 lett. c) |
| Livello minimo di luminanza media mantenuta maggiore di quello dalle norme di sicurezza |  | Ridurre le potenze installate |
| Insegne pubblicitarie non dotate di luce propria (art.2, com.5 lett. a) |
| Illuminate dal basso verso l'alto |  | Sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso |
| Edifici e Monumenti (art.2, com.5 lett. a) |
| Edifici e monumenti generici Illuminati dal basso verso l'alto |  | Sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso |
| Soggetti di comprovato valore storico ed architettonico Illuminati dal basso verso l'alto con fasci orientati oltre la sagoma del soggetto |  | sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso riorientare i fasci di luce un metro sotto il bordo inferiore della superficie da illuminare e nel perimetro del soggetto da illuminare |
| Spegnimento Totale o Parziale |  | Entro le ore 24 |
| Riduttori di flusso (art.2, com.5 lett. e) |
| Impianto nuovo NON realizzato con riduttore di flusso |  | Inserire un sistema per la riduzione del flusso entro le ore 24 non inferiore al 30% |
| Impianto con riduttori di flusso che intervengono dopo le ore 24, e/o con riduzioni superiori al 30% del flusso |  | Correggere il regolatore del flusso luminoso affichè intervenga entro le ore 24 e con una riduzione del flusso massima del 30%. |
| Fasci di luce (art.2, com.5 lett. a) |
| Sono stati installati fasci di luce roteanti o fissi per meri fini pubblicitari |  | Rimozione |